T1变压器工艺

- 规格、内部标识、基架结构图

1.规格: EFD30(基架：6P+6P，排距：27.5，脚距：5.0), 工作频率:33KHz-130KHz

2.内部标识: T1

- 内部结构图

- 联线结构图

- 工艺要求

- 变压器卧式放置；8脚9脚短接，10脚11脚短接 。同名端都在一个方向（包括2脚处同名端）。

- 磁芯中柱磨气隙,调节电感量,磁芯接缝处点灰胶固定,磁芯不用外包胶带

- 变压器采用真空浸漆，产品符合ROHS或其它环保要求

- 电气参数

| NO. | 名 称 | 测量端 | 测量值 | 测试条件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电感量 | L(1-3) | 1200uH | 100kHz 0.1V SER 25(C |  |
| 2 | 抗电强度 | 线圈对磁芯 | 1500VAC | 1mA, 60Sec. |  |
|  |  | 线圈对线圈 | 1500VAC |  |  |
|  |  | 原边对副边 | 3500VAC |  |  |