量表通讯口协议

- 量表数据输出是同步串行传输模式，通讯线包括时钟线（CLK）和数据线(DA),时钟信号和数据信号都由量表主动发出.数据输出的频率是每秒8次左右。数据中没有起始码和结束码，用户可以根据每组数据发送间隔时间来判断数据的开始。

- 每组数据由28个数据位（bit）组成,首先传输数据的低位，用户根据时钟信号来同步采集数据位，数据采集的时间应该在时钟信号的上升沿时刻。

- 数据前24位代表位移值，每4位代表一个十进制数据，共传输6个位移数据。

- 位移值数据单位：公制为0.001mm（即每个数据代表1um） 英制为0.00001 inch

举例：公制单位状态下 先后收到以下28位数据：0110 1010 0010 1100 0100 0000 转换为十进制数是  654320  由于数据的低位在前，实际位移值为23.456mm

- 数据第25位是表示公英制状态位(该数据位=0时为公制状态，=1为英制状态)； 数据第26位代表位移数据正负状态（该数据位=0时为正数，=1时为负数）

- 量表的工作电压是3V主要由内部电池供给。用户可以通过数据口给量表外部供电，但电压要求是干净无杂波的3V，且内部电池要拿掉。需定做

串口座管脚排列

量表液晶面向上，从量表侧面看串口座，管脚排列如下

- 空  2.空  3.数据口  4.时钟口 5.地线

出线口如图

红色线：5V正    （5V+、 VCC)	-----------------------------------------------GND

白色线：数据负    (D-、DATA-)   -----------------------------------------------CLK

蓝色线：数据正    (D+、DATA+)	------------------------------------------------DATA

黄色线：ID引脚（此脚做数据线不用接，做OTG线才用到）---------------空

黑色线：5V负  （5V-、GND）	------------------------------------------------空

时序图: