关于LM5007批次异常调查报告

日期：2022/04/1

一：测试原因

近期在批量生产的控制器工装测试中发现有小批量的6V无输出的异常情况，不良数量203PCS，经过排查发现不良品的LM5007MMX全部源于同一批次 物料丝印为 1AVK S81B ; 此前投产几十万套该型号控制器中并无出现此不良情况。

二：原因分析

VBUS=PVDD=36V

上图红框内6V DCDC电路不良品输出为0.1V，正常输出6.2V左右。

三：测试记录

- 对比正常输出和无输出的控制器LM5007 U16各个引脚对地电阻值无明显异常；

- 对比正常输出和无输出的控制器LM5007 U16 SW引脚的输出波形

无输出的控制器的SW引脚波形            正常输出6V的控制器的SW引脚波形

- 对比正常输出和无输出的控制器LM5007 测量Ron电压值，无输出控制器为0.7V左右，正常工作的控制器在1.6V左右。参考芯片手册低于0.7V芯片可能会进入低功率关机模式；

- 将10PCS异常无输出的控制器的R21电阻680K更换为432K电阻后可以正常输出6V电压；

Ron电压在1.8V左右；

- 下面表格为样品1-4为生产中无输出的控制器，样品5为正常有输出的控制器

| 样品1 | 样品2 | 样品3 | 样品4 | 样品5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 680K (无输出） | 680K (无输出） | 680K (无输出） | 680K (无输出） | 680K (输出6V） |
| 620K (无输出） | 620K (无输出） | 620K (无输出） | 620K (输出6V） | 1000K(输出6V） |
| 560K（输出6V） | 560K（输出6V） | 560K（输出6V） |  |  |

无输出的控制器（样品1-4）在调整Ron的电阻后在不同的电阻下可以工作。正常有输出的控制器样品5 在加大Ron的电阻到1MΩ还是可以输出6V，Ron引脚电压在1.5V左右；

四：测试结论

通过对比测试发现该批次中芯片出现批量的异常并非芯片损坏造成，能够通过更改Ron的值使其正常工作。

但是通过对比测试也发现该批次中异常的芯片内部结构明显存在差异与其他批次对比。而该型号控制器已经投产几十万套，此前并未出现过该不良现象。后续需要供应商来一起协助分析解决该批次芯片出现的问题。

五：原材调查

原材来料：

此批次物料为2022年2月24日八方提供总计31500pcs；

先勒现有库存17500pcs未使用；

已生产使用14000pcs；不良203pcs检查原料丝印为1AVK S81B如下图；

不良品丝印图片：

六：结论总结

针对1AVk丝印的产品货源和产品性能一致性有疑虑及不确定性风险，请求原厂给予技术支持。