使用ADS9234R的缺省工作方式（每信道1路SPI数据输出），在采样速率设定在大约2.5Msps以下，双通道数据采集功能已经实现，见如下波形（SCLK时钟50MHz）：

但是，当设置到并行输出的AA方式（寄存器配置0x1240)，数据读取时钟(sclk)的速率25MHz，一样是ch1的信号波形存在明显的干扰信号，抓取FPGA与ADS9234R之间的接口信号，可以看到在SCLK的第3、4个脉冲周期，数据输出信号ADout[7:0]偶尔会出现异常，导致了采集的数据异常，见如下两幅波形图（两份图的差别是将输入信号互换，可以看到都是ch2的波形异常，因此可以说和输入信号源无关）。

上述两幅图，左侧是PC接收轰炸显示出来的信号波形，都是紫色的有干扰，右侧是逻辑分析仪抓取的ADS9234R接口信号的波形，图中两条绿色刻度线中间的数据信号的脉冲数据宽度小于正常脉冲输出时的脉宽，从而造成了数据读取出错。