电路：buck-boost 升降压自适应电路， 输入电压:DC9-16V  ，输出电压16V ，恒流输出1A ，频率600KHZ，控制方式：PWM调光 频率270HZ。

现象：PWM调光 模块输出1A，输出波纹平滑，波纹500mv左右，无噪音。当使用PWM改变占空比，高电平60%，输出650mA时，电感和MOS管那块有明显噪音（人耳听觉在20HZ-20KHZ），输出波纹齿状，波纹居然2.8V。

修正：1、更换过电感值(22-47UH)，现象无变化 2、更换过输出电容值，现象无改变，3、改变过PWM频率，从270HZ到24KHZ都试过，（24KHZ时，噪音听不到，但是输出波纹突变，尖齿状），频率越低噪音越小，频率低于一定值，LED频闪。4、修改IC工作频率，由600KHZ，修改为160KHZ，现象无变化。

另外：使用模拟调光方式，则不会出现这些现象。

问题：怎么消除噪音和输出平滑的波纹？？