- 大家好：最近在高度一款UC2854跟UC3875做的移相全桥电源，下面来分享下我调试整个电源的步骤及在整个调试过程中遇到的一些问题，1调试PFC芯片，我们在没有通强电之前（在焊后好样机进入调试测试参数之前），首先取消芯片ACTJ信号，我们会在调试UC2854会直接加上VCC用示波器来观察驱动的输出波是否正常来判断电路，可是在调试过程中我却发现有些芯片加上VCC就直接有输出而有些则没有输出？我的解决方法是用镊子去碰UC2854的5脚此时没有驱动输出的芯片才会有输出，当时以为芯片损坏，芯片某个引脚用金属碰触会有脉冲输出，也遇到过有的芯片无输出。功率因素芯片无法看缓启动。只能看有无输出驱动，波形是否正常。具体电路图如：

- 实测试波形如：

- 调试全桥芯片，可以和上步骤同时供电，观察每一路是否有驱动，可用双踪同时看单变压器的输出是否有移相的过程。最简单的是，突然上辅助，测量变压器次级微小的感应电压波形，看有没有脉宽由小变大的过程。

- 以上过程均不接入高压功率电路。

- 若以上过程均正常，进入下一步通电上缓加高压高度PFC，高度PFC时关闭移相的VCC，是移相电源不工作，待PFC确认正常后在关闭PFC 芯片的VCC ，调试移相部分，同样是缓冲加压，（此时最后是使用独立电源供电调试），都OK后考虑连调，最终电源高度OK。移相的只加VCC波形如：可以看到移相的过程。判断OK。以上是整个电源的调试过程。最后需要测试相关的波形来观察电路是工作正常。适当的加满载进行测试老化。

- 整个调试过程结束。希望以上布置可以帮且到一些正在做大功率电源的初学者。