滤波器电路设计的快捷方法

写在前面：

据本人专业所知，滤波器的设计可以采用1）Candence的工具，但是该工具中必须要提供大量的可调用元件，否则的话必须自己设计元件，这种方式如果用来做真正的设计的话可能很好，但是如果对应于做电路设计的话则不可取，一方面时间不充裕，另一方面，自己设计的电路元件性能无法保证；2）采用SPICE工具，但是该工具使用过程较为繁琐，有时甚至需要编写一定的“代码”，用起来十分不便，还有，使用该工具也会面临元器件不可取的问题，为此，查询相关资料，发现TI公司的WEBENCH是一款很强大的在线设计和仿真工具，可以对电源、LED、放大器、滤波器、音频、接口、无线以及信号路径进行设计与仿真。设计滤波器电路就方便多了，为此查看资料，记录了简易滤波器电路的设计过程：

1. TI WEBENCH简介

### WEBENCH® Designer Tools包含有：

- Power (single supply)

- LED (enter LED)

- Sensor AFE & Sensor Interface

- Active Filters | Amplifiers

- EasyPLL

- All WEBENCH Tools

单击各选项，可以进入对应的设计工具。

图1.1.1  WEBENCH® Design Center主界面

2. 滤波器电路设计方法1：利用“Active Filters”设计工具进行滤波器电路设计

2.1进入“WEBENCH® Active Filter Designer”

单击“Active Filters | Amplifiers”的“Active Filters ”，进入“WEBENCH® Active Filter Designer”，在所显示的界面中，在图2.1.1所示对话框中，可以选择设计对象：PLL，Filter，Amps。图2.1.1所示选择的是“Filter”。

在“Filter”设计对话框中，可以选择Lowpass，Highpass， Bandpass ，Bandstop滤波器。单击按钮，进入滤波器设计界面，如图2.1.2所示，开始滤波器电路设计。

图2.1.1   “Filter”设计对话框

图2.1.2   滤波器设计界面

2.2 滤波器电路设计

2.2.1 选择滤波器类型和传输函数

在图2.1.2滤波器设计界面中，选择滤波器类型和“Search Transfer Functions（搜索传输函数）或者Pick a Transfer Function（选择一个传输函数）”。本示例“Search Transfer Functions（搜索传输函数）”，单击按钮，进入“Specify Performance（指定性能）” 界面和对话框，如图2.2.1所示。单击，可以打开“Flatness（平坦度）”“Group Delyay（组延时）”等界面和对话框（图2.2.2），在对话框中可以设置和修改相关参数。

图2.2.1  “Specify Performance（指定性能）”界面和对话框

图2.2.2  “Specify Performance（指定性能）”界面

2.2.2 滤波器参数设置与修改

在对话框中可以设置和修改相关参数后，单击按钮，进入下一步。如果参数设置有问题，软件会产生一个错误修改提示，例如图2.2.3所示。

（a）错误提示示例1

（b）错误提示示例2

图2.2.3 错误修改提示

2.2.3 设计的滤波器参数和特性曲线

修改参数后，单击按钮，进入下一步，显示界面如图2.2.4所示。滤波器参数和特性曲线如图2.2.5 所示。

图2.2.4  滤波器参数和特性曲线界面

（a）选择滤波器响应              （b）用户的滤波器特性

（c）滤波器频率响应                         （d）滤波器组延时

（e）滤波器建立响应                     （f）滤波器相位响应

图2.2.5  滤波器参数和特性曲线

2.3 创建电路

单击按钮，进入下一步，显示“2. Create a Design”界面如图2.3.1所示。

在图2.3.1所示界面中，可以看到所设计的滤波器拓扑结构规范、电路和元器件参数，如图2.3.2所示。

（a）滤波器拓扑结构规范

（b）滤波器电路1和元器件参数

（c）滤波器电路2和元器件参数

（d）滤波器电路3和元器件参数

（e）用户滤波器规范

图2.3.2 所设计的滤波器拓扑结构规范以及相关参数

2.4 设计分析

单击图2.3.1中按钮，进入“3.Analyze a Design ”，显示界面如图2.4.1所示。移动鼠标到各元器件，可以看到该元器件的型号、数值等相关参数。

图2.4.1 “3.Analyze a Design ”界面

2.5 建立设计

单击图2.3.1中按钮，进入“4. BuildIt”，显示界面如图2.5.1所示。可以选择购买或者申请运算放大器，以及电路所需材料清单，如图2.5.2所示。

图2.5.1 “4. BuildIt”界面

图2.5.2  电路所需材料清单

3. 滤波器电路设计方法2：利用FilterPro™滤波器设计软件进行滤波器电路设计

TI公司提供了一个FilterPro™滤波器设计软件，并提供了一个滤波器设计软件使用指南：SBFA001C FilterPro™ User's Guide.pdf文档。

在“WEBENCH® Design Center”界面上，可以下载“FilterPro™ v3.1”滤波器设计软件，安装后即可直接使用。

3.1 进入FilterPro™

#### 从 “程序”→Texas Instruments →FilterPro desktop可以进入“FilterPro™ v3.1”滤波器设计软件。打开的“FilterPro™ v3.1”滤波器设计软件界面如图3.1.1所示。

#### 3.1.1  打开的“FilterPro™ v3.1”滤波器设计软件界面

#### 3.2 选择滤波器类型

#### 第1步在图3.2.1所示选项中可以选择滤波器类型，选择不同类型的滤波器将显示不同的滤波器特性。

（a）选择滤波器

（b）低通滤波器特性

（c）高通滤波器特性

（d）带通滤波器特性

（e）带阻滤波器特性

（f）全通滤波器特性

图3.2.1 选择滤波器类型

3.3 设置滤波器特性参数

选择滤波器类型后，单击按钮，进入第2步，可以在图3.3.1所示对话框中设置滤波器特性参数。

图3.3.1 设置滤波器特性参数

3.4 设置滤波器特性参数

选择设置滤波器特性参数后，单击按钮，进入第3步，可以在图3.4.1所示中观察到滤波器的响应。

（a） 滤波器的响应

（b）选择不同滤波器的响应

图3.4.1 观察和选择滤波器的响应

3.5 设置滤波器特性参数

观察和选择滤波器的响应后，单击按钮，进入第4步，可以在图3.5.1所示中观察到滤波器的拓扑结构。在图3.5.2所示对话框中可以选择滤波器的结构类型。

图3.5.1 观察滤波器的拓扑结构（Multiple-Feedback(Single ended)）

图3.5.2 选择滤波器的结构类型

图3.5.3  Sallen-Key滤波器的拓扑结构

图3.5.3  Multiple-Feedback(Fully differential)滤波器的拓扑结构

3.6 设计得到的滤波器的电路结构、元器件参数、相频特性

选择滤波器的拓扑结构后，单击按钮，进入第5步，可以在图3.6.1所示中观察到滤波器的电路结构、元器件参数、相频特性等。

图3.6.1 滤波器的电路结构、元器件参数、特性图

（a）电路结构和特性

（b）电路结构和特性

（c）电路结构和特性

图3.6.2  放大的图3.6.1 滤波器的电路结构、元器件参数、特性图

写在最后：

上面提供了两种滤波器电路设计的快捷方法，相比于其他软件，TI WEBENCH工具要方便快捷的多。在工具使用过程中难免会遇到很多问题，一方面可以借助网络解决，但最主要的还是使用TI提供的帮助功能：

另外，TI还提供了原理图编辑器”中的示例（如果有些电路你不会设计，可以打开）：

在“文件”下拉菜单中，单击“打开例子”，出现示例选择文件夹界面，如图4.4.1所示。选择所需示例文件夹，单击“打开”，例如打开“smps”，可以选择文件夹中所包含的示例，如图所示。总之，最好的帮手还是TI公司提供的，网上其他地方的基本都源于此。