WEBENCH设计的应用案例分享-20W5S3V3产品开发

XIAOTU80      2013-4-26

采用WEBENCH工具和TPS54620芯片开发出了一款20W的5S3V3的DC-DC转换模块。现在给大家分享一下。

下面是用TI 的WEBENCH工具开发的20W-5S3V3电源产品的实物图。

开发出来的该模块，可以替换类似型号的产品。直接焊接在板上使用，非常的方便。

采用画板软件进行开发的原理图如下：

开发的PCB板布局如下：

外围参数设置的典型应用图如下：

仿真软件设计过程：

TI的这个软件非常方便，而且非常实用！

大家不用费很大的精力，软件就可以自动生成需要的参数和器件。

现在来把这个过程来给大家分享一下：

1.进入界面，输入设计参数

如上图所示，进入“WEBENCH® Power Architect”。

在单电源设计对话框中，输入设计的基本参数（输入电压，输出电压，输出电流等），选择相关的设计要求。如下图所示：

2.设计方案选择

上图的界面给出了成本，覆盖面积和效率等信息。

上图的界面给出了众多可以选择的方案。综合考虑，挑选TPS54620的方案，如下图：

3.开启设计

上述这几幅图，是设计的详细结果。有效率曲线，还有BOM表以及工作点的值等详细信息。

谢谢大家！