# TI强大设计工具Webench使用说明

1.用TI的设计软件肯定要先注册成TI的会员，来享受该软件带来的方便与快捷

2.点击活动页的开始设计选项

3 进入到参数设置页面

这里边提供多个选项，包括平常的开关电源，FPGA,传感器和LED设计

下边是单路输出或多路输出选项

这里咱们设计暂定设计一个18-36VDC输入，5V10的BUCK模式开关电源，工作温度定在70度，按上边的选项填入自己的参数

点击开始设计按钮，系统会自动的给您找符合参数的IC

然后根据您具体的使用要求来选择IC，这里有体积最小，成本最小，效率最高等来供您选择。还有一个功能特色筛选，最后找到符合您的合适的IC。

默认选项提供的事最均衡的IC，大家可以根据需要来选择！咱们就选这个均衡的吧

LM25119然后点击开启设计

系统将自动给您生成包括原理图，BOM表等一切设计资料

您可以选择上边的按钮来得到你想到的资料，包括BOM，原理图，工作图表，工作数值等。具体大家可以实际看下，因为是任务咱只得到输出文件便可以。这时就选择Export选项

这里输出几种咱常用的绘图软件格式的文件，方便咱们用绘图软件来打开

选择一个您用的软件然后点击Export

出现以下界面

## 然后点击Download file便可输出一个压缩文件

## 开启

要开展一个电源供应设计，可点击页面右边 WEBENCH Designer 控制台上的 Power 标签，然后输入您要求的输入电压范围、输出电压、负载电流和环境温度。接着，点击绿色的 "Start Design" 按钮便可开始使用 WEBENCH 去设计电源供应系统。此外，您可点击 "Power Architect" 按钮设计多负载的电源供应系统。

## 软件加载

当按下"Start Design"键后，新的窗口便会打开并且显示 WEBENCH 设计工具正在加载，这过程需要30到60秒，视乎您的网络和处理器速度而定。WEBENCH 需要 Adobe Flash 来运行，如果您的计算机没有安装 Flash 程序，WEBENCH Designer 将会提示您进行安装。

## Visualizer -  导览图示

在该页面的上方设有一行导览图示，而正在使用的图标上的文字将以黄色表示，其它图示则分别表示不同的步骤。在这页面中：

- "New" 按钮将引领您到入口控制台，让您输入新的设计参数

- "Solutions" 按钮则会显示其它适用于您设计方案的零件，但该些零件不一定获得 WEBENCH Designer 的支持

- "View Demo" 按钮可带领您进入WEBENCH Visualizer 工具的使用说明页面

- 有关WEBENCH® Visualizer更多专家帮助，看 这里

## Visualizer - 选择您最佳的解决方案

在 Visualizer 页面中，点击您最佳解决方案旁边的 "Start Design" 按钮，然后 WEBENCH Designer 便会为您的设计产生材料清单 (BOM) 和原理图，而在 WEBENCH 的工具列中将显示每一个组件的可用 WEBENCH 功能：

- "CC" 表示电路计算器是否适用于您的解决方案

- "thermometer" 表示 WebTHERM 温度模拟是否适用于您的解决方案

- "sine wave" 表示电气模拟是否适用于您的解决方案

- "shopping cart" 表示 Build It 定制原型建立套件是否可提供给您的解决方案。(不是所有零件皆拥有所有的功能特色)

## 设计摘要 - 右边控制台

设计摘要页面是 WEBENCH Designer 的主页，在该处您可通过点击上方的导览图示进入其它的页面，又或可在页面中点击控制台进行工作，控制台的功能如下：

- "Charts" 控制台可显示随输入电压和负载电流而变化的重要操作数值图表，包括效率、占空比、电流、功率耗散和相角余裕等。

- "Schematic" 控制台可显示设计的原理图

- "Optimize" 控制台让您通过转动旋钮从小尺寸、高效率和低成本的角度优化您的设计。该页面还会显示不同优化设定级的主要参数图表，让您可立刻比较不同设定级下的大小、效率和成本。

- "Op Vals" 控制台可显示一系列与图标功能类似的主要操作数值表列，在该处您可更改输入电压和负载电流的数值以查看参数的变化，比方是效率、占空比、电流、功率耗散和相角余裕等。在某些情况下，控制台还会显示出一些特别功能的图表，例如是 LED 热能回折和 LED Triac 调光等。

- 材料清单 "BOM" 控制台可显示您设计所需的所有组件，您可在该处检视组件的制造商、零件编号和参数值，您也可更改设计中的组件，或在有需要的时候加入定制组件。

- "Sim" 按钮将会带领您进入电气模拟页面，在该处您可进行模拟以检视电路的态动特性，模拟范围包括波特图、稳态、开启、输入瞬态和负载瞬态等。

- "Your Complete Design" 控制台提供有用的网页连结，让您可获取样品、购买零件、下载 CAD 文件和设计报告。

## 设计摘要 - 导览图示

当创建好您的设计后，您将会被引领到 WEBENCH 设计摘要页面，在页面的上方有一列导览图示，它可让您在步骤间来回转换，图标的功能如下：

- "Back" 按钮让您返回上一个步骤

- "New" 按钮引领您到入口控制台以输入新的设计参数

- "Solutions" 按钮则会显示其它适用于您设计方案的零件，但该些零件不一定获得 WEBENCH Designer 的支持

- "Visualizer" 按钮将带领您到一个页面，在该处可显示符合您输入要求的不同的WEBENCH 解决方案，您也可在该处使用不同的稳压器和另一组组件去创建新的设计

- "BOM" 按钮可显示您设计所需的所有组件，您可在该处检视组件的制造商、零件编号和参数值，您也可更改设计中的组件，或在有需要的时候加入 定制组件。

- "Charts" 控制台可显示随输入电压和负载电流而变化的重要操作数值图表，包括效率、占空比、电流、功率耗散和相角余裕等。

- "Schematic" 控制台可显示设计的原理图

- "Optimize" 按钮让您透过转动旋钮从小尺寸、高效率和低成本的角度优化您的设计。该页面还会显示不同优化设定级的主要参数图表，让您可实时比较不同设定级下的大小、效率和成本。

- "Op Vals" 按钮可显示一系列与图标功能类似的主要操作数值表列，在该处您可更改输入电压和负载电流的数值以查看参数的变化，比方是效率、占空比、电流、功率耗散和相角余裕等。在某些情况下，控制台还会显示出一些特别功能的图表，例如是 LED 热能回折和 LED Triac 调光等。

- "Sim" 按钮将会带领您进入电气模拟页面，在该处您可进行模拟以检视电路的态动特性，模拟范围包括波特图、稳态、开启、输入瞬态和负载瞬态等。

- "Thermal" 按钮可带领您进入温度模拟页面，让您可为设计进行电路板温度模拟以找出及解决散热的问题，您可在该处修改比如是输入电压、负载电流、环境温度和铜板厚度及气流等环境参数。当模拟完成后，画面会显示出一个彩色的热能分布图，但请注意该功能并不适用于所有的 WEBENCH 设计

- "Build It" 按钮可带领您进入订购页面，在该处您可亢订购符合您设计要求的定制原型建模套件，您也可下载相关的 CAD 和 Gerber 文件，然而，这功能与温度模拟一样，亦不适用于所有的 WEBENCH 设计

- "Print" 按钮可为您产生设效报表，包括原理图、才料清单和图表等记录文件

## 设计摘要 - 左边控制台

## 下载 Altium 文件

在建模用的零件将有Altium 文件提供，并且将会在 Visualize的页面中出现购物车的图示。当创建好设计后，只需点选 WEBENCH导览列中的 Build It 按钮，然后再点选连结便可下载 文件。

## 在WebTHERMR中修改铜片的厚度

WebTHERM在线工具 可模拟有电子元件的印刷电路板的热行为。有了板方向、边缘温度，以及气流方向和速度的控制，用户就可以调整模拟参数。

在输入模拟所需的参数后，点击 "“运行模拟" 提交模拟作业。模拟通常需要两到三分钟就可以完成，不包括排队时间。模拟完成后，用户可以查看结果，板上全彩色温度图。

## 在 WEBENCH® 设计中添加客制组件

如果您在 WEBENCH 设计中找不到所需的无源组件，您可根据要求的规格用人手加入定制的组件。

## 如何检索WEBENCH设计

WEBENCH设计存储在服务器上，可以在以后检索。此外，也可以检索用WEBENCH Power Architect做的组成多个设计的项目。这可以通过转到http://www.ti.com页面右侧的WEBENCH面板并点击MyDesigns链接实现。

此页显示您的设计、WEBENCH Power Architect项目、共同设计和共享项目列表。点击左上角相应的标签上列出这些项目。在页面右侧点击“Power Designer按钮，打开设计/项目。您也可以通过点击右侧的相应链接重命名、删除或生成一份设计报告。

您也可以点击任何页面左上角的MyDesigns/Projects链接，从WEBENCH Designer应用回到您的设计和Power Architect项目。点击结果页面的左上角相应的标签列出您的设计或WEBENCH Power Architect项目。双击一行打开它，或使用右侧图标打开，共享、复制或删除设计或项目。