原理图

PCB整体布局

顶层PCB

底层PCB

高边MOS管G、S引脚之间波形

高边MOS管G、S引脚之间波形局部放大-图1

高边MOS管G、S引脚之间波形局部放大-图2

高边MOS管G极与电源板地之间动态波形图

高边MOS管G极与电源板地之间示波器锁定静态放大波形图

电路板其他参数： 输入60V 输出36V

现问题点： 输出电压36V，空载和带载都很稳定， 就是高边MOS管发热有点厉害，经测量高边MOS管驱动波形不是理想的方波波形，具体波形如上述一些波形所示。自举电容两端电压差5.5V左右。