关于运放使用问题整理

1，放大倍数为100倍。

2，电阻比例为220K/2.2K。

3，输入端检测的为热电偶（热电偶在常温下两端的电压差基本等于0mV,在较大火力加热的情况下两脚的

电压差大概在30mV左右，火力大小不同，热电偶温度不同，电压差会有不同。）

4，下图1为原理图。其余图为灶具热电偶接好后并通电的情况，但是没有点火的情况。可以看到万用表上

显示的电压（为放大100倍后的输出端电压）有较大偏差。注意此时并未点火加热。电压值设定是输

出电压超过0.5V即判断有火。

另：曾用其他品牌放大器出现以下情况：在常温下测得输出端电压为0V（正常），然后点火，在火焰

点着以后，输出点电压上升，逐渐上升到2.7V（正常）；然后关闭气源，火焰熄灭，输出端电压逐渐下

降（正常），但是当下降到0.5V左右时卡死，电压不在下降（不正常）。注意，在整个过程中是有一个

万用表，一直在测试热电偶两脚的电压的，在输出的电压卡死的时候，看热电偶两脚的电压，并没有

卡死，还是在逐渐下降，大概15秒后，基本等于0mV.

综上所述：

请帮助分析，是否器件本身有质量问题，还是器件的选型有问题，如果是选型有问题，请帮忙推荐合理的型号。以确保本产品的质量稳定。谢谢！

中山市明庆电子

工程部    吴广

13424678291

QQ：875406872