如上两图所示，输入信号为3.3VPP，频率为14MHz的方波，偏置为1.65V。该信号先经过非门，然后经过一个电阻接至运放的正向输入脚。调试时运放的供电电压为+-8v。图中模拟开关用于短开路R5，以改变运放输入信号大小。

PCB中的亮线即为所述的PCB中的信号通道。

负载开路和加100欧姆的电阻情况均试过，效果都差不多。L1也用0欧姆电阻代替多。

增益电阻试过好几种了。原理图中的值肯定试过，效果就是图2的样子。