MSP430FR6972量产死机问题

一 现象：  4个LED灯全亮或者全熄灭，按钮无反应，32K停振，RST去短地不能重新启动.

这种情况下只有重新上电才能恢复

数量：600只表发现40只，主要是这种不可复位的死机。已经生产了6000只。

二  发现的三个过程：

1 连接电脑USB-TTL串口，配置参数时，会导致灯全亮等或者可以自动复位，严重时就说死机

2 电路板已经有内部锂电池，在上外部干电池时初始化跑灯中死机

3 正常运行中有内部电池或者内外有电池供电  系统休眠   隔一段时间醒来搜索无线信号（每天搜索几分钟，一共几次），每秒周期性的采集内、外部电池电压（采样时ADC打开，采用完毕ADC关闭，该端口输出0电平）    这种情况下出现灯熄灭或者按钮无反应      死机.

第三种也就是目前没用LM3模式  ，2016年6月勘误表先生建议不用LPM3模式，该模式导致LOCKUP ，勘误表说了的  PWM24这个条目可以查到  ；但用LP2模式还是出现了前面3中情况死机

附勘误表提示：