ADC10CTL0;         ADC10 Control Register 0

SREF_x 			：基准电压

ADC10SHT_x    ：采样时间 （4,8,16,64）

ADC10SR 		：设置采样频率

REFOUT			：参考输出

REFBUST		：0：连续参考信号	1：采样和转换时候有参考

MSC			： 多次采样

REF2_5V 		：1_5或者2_5

REFON 			：参考电压设置

ADC10ON 		：开AD

ADC10IE 		：开中断

ADC10IFG		：中断标志

ENC 			：转换使能

ADC10SC		：开始转换

ADC10CTL1;  ADC10 Control Register 1

INCH_x			：通道选择

SHS_x			：

ADC10DF		：	0：二进制数据		1：补码数据

ISSH			：	1：翻转信号

ADC10DIV_x		：分频 1-8

ADC10SSEL_x	：时钟选择 ADC10OSC：ACLK：MCLK：SMCLK

CONSEQ_x		：转换模式

ADC10BUSY 	：忙检测

ADC10AE0, Analog (Input) Enable Control Register 0  模拟启用 0

ADC10AE0_x		：X模拟输入引脚使能

ADC10MEM, Conversion-Memory Register, Binary Format    内存

ADC10DTC0, Data Transfer Control Register 0   (8)     ADC 数据传.控制寄存器1

ADC10TB		：	0：一个传输模块		1：两个传输模块					(bit3)

ADC10CT		：	0：有数据采集是停止	1：数据传输继续，除非ADC10CT清除或者ADC10SA在写

ADC10B1		：	0：模块2失败		1：模块1失败

ADC10FETCH	：	为1

ADC10DTC1, Data Transfer Control Register 1     (8)    ADC 数据传.控制寄存器1

定义采样次数	：00H-FFH 次，最高16次；

ADC10SA, Start Address Register for Data Transfer

TACTL, Timer_A Control Register	（bit15---bit10  unused）

TASSEL_x		：  bit9--bit8	时钟源选择：TACLK ，ACLK，SMCLK，INCLK

ID_x			：	bit7--bit6	设置分频	1/2/4/8

MC_x			：	bit5--bit4	设置工作模式	stop,up,continuous,up/down

TACLR			：	bit2		置位计数器TAR清零

TAIE			：	bit1		定时器A1中断使能

TAIFG			：	bit0		定时器中断标志

TAR, Timer_A Register

计数器TAR

TACCRx, Timer_A Capture/Compare Register x

比较/捕获模式寄存器。

比较模式	：TACCRX的与TAR比较；

捕获模式	：当捕获时TAR的值被复制到TACCRX；

TACCTLx, Capture/Compare Control Register

CM_x		：	bit15---bit14	0无捕获，1上升沿，2下降沿，3上升沿或者下降沿；

CCIS_x		：	bit13---bit12	设置比较/捕获输入信号；0:CCLxA	1:CCLxB	2:GND	3:VCC

SCS			：	bit11			0:异步捕获		1：同步捕获

SCCI		:	bit10

CAP			：	bit8			0:比较模式		1：捕获模式

OUTMOD_x	：	bit7---bit5

CCIE		：	bit4			比较/捕获中断使能

CCI			：	bit3			比较/捕获输入

OUT			：	bit2			0：输出低		1：输出高

COV			：	bit1			1:捕获溢出

CCIFG		：	bit0			比较捕获中断标志

TAIV, Timer_A Interrupt Vector Register

TAIV		:	bit3---bit1		02h:比较捕获1		TACCR1	CCIFG；

0Ah:定时器溢出

基本时钟

DCOCTL, DCO Control Register

DCO_x		：					DCO时钟源频率选择

MOD_x		:

BCSCTL1, Basic Clock System Control Register 1

XT2OFF		:	bit7			0:XT2 is on		1:XT2 is off if it is not used for MCLK or SMCLK.

XTS			:	bit6			晶振模式选择	0：低频晶振		1：高频晶振

DIVA_x		:	bit5---bit4		分频			1/2/4/8

RSEL_x		：	bit3---bit0		频率范围

BCSCTL2, Basic Clock System Control Register 2

SELM_x		:	bit7---bit6		设置MCLK 0:DCOCL 1:DCOCLK 2:XT2CLK 3:LFXT1CLK or VLOCLK

DIVM_x		:	bit5---bit4		设置MCLK分频	1/2/4/8

SELS		:	bit3			设置时钟SMCLK	0：DCOCLK	1：XT2CLK

DIVS_x		:	bit2---bit1		设置SMCLK分频	1/2/4/8

DCOR		:	bit0			设置DCO电阻	0：内部电阻		1：外部电阻

BCSCTL3, Basic Clock System Control Register 3

XT2S_x		：	bit7--bit6		0:0.4M-1M晶振 1:1M-3M晶振 3:3M-16M晶振 3:0.4M-16M晶振

LFXT1S_x	:Low-frequency clock select and LFXT1 range select. These bits select between LFXT1 			and VLO when XTS =0, and select the frequency range for LFXT1 when XTS = 1.

When XTS = 0:

00 32768-Hz crystal on LFXT1

01 Reserved

10 VLOCLK (Reserved in MSP430F21x1 devices)

11 Digital external clock source

When XTS = 1 (Not applicable for MSP430x20xx devices, MSP430G2xx1/2/3)

00 0.4- to 1-MHz crystal or resonator

01 1- to 3-MHz crystal or resonator

10 3- to 16-MHz crystal or resonator

11 Digital external 0.4- to 16-MHz clock source

LFXT1Sx definition for MSP430AFE2xx devices:

00 Reserved

01 Reserved

10 VLOCLK

11 Reserved

XCAP_x		:	bit3--bit2		振荡器电容	0：1pf	1：6pF	2：10pF	3：12.5pF

XT2OF		:	bit1			XT2振荡器故障	0：无故障	1：有故障

LFXT1OF		:	bit0			LFX振荡器故障	0：无故障	1：有故障

IE1, Interrupt Enable Register 1

OFIE		:	bit1		振荡器故障中断使能	0：无	1：故障

IFG1, Interrupt Flag Register 1

OFIE		:	bit1		振荡器故障中断标志	0：无	1：故障标志

21.3	Comparator_A+ Registers

CACTL1, Comparator_A+ Control Register 1

CAEX		:	bit7		选择比较输入，反相比较输出

CARSEL		:	bit6		Comparator_A+ reference select：

When CAEX = 0:

0 VCAREF is applied to the + terminal

1 VCAREF is applied to the - terminal

When CAEX = 1:

0 VCAREF is applied to the - terminal

1 VCAREF is applied to the + terminal

CAREF		:	bit5--bit4	参考电压 0：外部参考 1：0.25*VCC 2: 0.5*VCC 3：二极管参考

CAON		:	bit3		Comparator_A+ on	0：OFF	1：ON

CAIES		:	bit2		边沿设置	0：上升沿有效	1：下降沿有效

CAIE		:	bit1		中断使能

CAIFG		:	bit0		中断标志位

CACTL2, Comparator_A+, Control Register2

CASHORT Bit 7 Input short. This bit shorts the + and - input terminals.

0 Inputs not shorted

1 Inputs shorted

P2CA4 Bit 6 Input select. This bit together with P2CA0 selects the + terminal input when CAEX = 0 and the - terminal

input when CAEX = 1.

P2CA3(1) Bits 5-3 Input select. These bits select the - terminal input when CAEX = 0 and the + terminal input when CAEX = 1.

P2CA2 	000 No connection

P2CA1

001 CA1

010 CA2

011 CA3

100 CA4

101 CA5

110 CA6

111 CA7

P2CA0 Bit 2 Input select. This bit, together with P2CA4, selects the + terminal input when CAEX = 0 and the - terminal

input when CAEX = 1.

00 No connection

01 CA0

10 CA1

11 CA2

CAF Bit 1 Comparator_A+ output filter

0 Comparator_A+ output is not filtered

1 Comparator_A+ output is filtered

CAOUT Bit 0 Comparator_A+ output. This bit reflects the value of the comparator output. Writing this bit has no effect.

CAPD, Comparator_A+, Port Disable Register

CAPD_x		:	bit7--bit0		1:端口禁用		0：端口使用		MSP430G2210: