## MSP430低功耗4.5模式（LPM4.5）的调试方法

## 2010-04-23 作者：利尔达技术部

摘 要：MSP430F5xx系列芯片通过低功耗4.5模式（LPM4.5）实现最低功耗。当芯片进入低功耗4.5模式后，电源管理模块（PMM）的内部稳压器被禁止，此时，芯片的核心电电源包括JTAG和调试（EEM）逻辑设备的电压都将禁止。在这种情况下，芯片进入调试模式或退出LPM4.5模式时，就需要特殊的考虑和调试技术。本报告讨论了LPM4.5模式的程序调试，而debug应遵循与芯片同步进入和退出LPM4.5模式。

1、引言

LPM4.5模式是一个特殊的低功耗模式，在该模式下，MSP430F5xx芯片中的PMM调节器将完全被禁止，从而进一步降低了功耗。因为在LPM5模式下PMM不会为芯片核心提供电源，所以CPU和所有的数字模块包括内存、EEM和JTAG接口都将由于失电而关闭。这样DEBUG调试器与芯片之间的通信就会停止，失去了与芯片的同步。但是我们仍然希望能够在调试程序的过程中，使调试器恢复与芯片同步。

2、程序调试LPM4.5模式

2-1、进入LPM4.5模式

对于有关进入LPM4.5模式的程序流程细节，详见MSP430F5xx系列用户指南中系统复位、中断和操作模式、系统控制模块等章节。

2-2、调试准备

当进行代码调试时，debug调试器失去与芯片通信之前，可以选择“Release JTAG on Go”选项。

- 如果使用CCS的，此选项在运行图标中，点击旁边的运行图标箭头使用下拉菜单（如图1所示），并选择“Run Free”。

注意：要切换回正常模式，则在同一选项上再下拉一次菜单，选择“Run”选项。

图1 在CCS里启用“Release JTAG on Go”选项

- 如果使用IAR的，此选项在仿真器菜单下被找到（如图2所示）。

图2 在IAR里启用“Release JTAG on Go”选项

选择“Release JTAG on Go”选项释放JTAG线的驱动程序并确保调试器不会与芯片失去通信。然而，选择该选项，调试器无法识别断点。

一旦“Release JTAG on Go”选项使能，执行“Run”命令：

- 如果使用CCS的，点击菜单Target→Run

- 如果使用IAR的，点击菜单Debug→Go

注意：在调试过程中，用户不应该进入单步执行LPM4.5模式。这可能会导致DEBUG调试器失去控制，迫使系统复位。因此，进入LPM4.5模式的最后一步应该是执行“RUN”命令。

2-3、唤醒LPM4.5模式

唤醒LPM4.5模式可能是一个RST事件，一个电源循环，或任何具有中断功能的端口引脚（此功能仅在新的MSP430F5xx系列产品可用；核实特定芯片里的数据表）。想了解更多关于退出LPM4.5模式，详见MSP430F5xx系列用户指南中系统复位、中断和操作模式、系统控制模块等章节。

退出LPM4.5模式导致一个BOR事件并且紧跟正常程序的执行是在系统复位向量的位置。随着从LPM4.5模式唤醒，之前所有调试逻辑的配置都将丢失。从LPM4.5模式唤醒后要与DEBUG调试器同步，软件调试陷阱需要被包含在应用程序代码中。这种软件陷阱代码段仅是用于调试的目的，最终可以从应用程序代码中删除。

通过使用“HALT（停止）”或“BREAK（打破）”制动按钮重新连接调试器与芯片：

- 如果使用CCS的，点击菜单Target→Halt to halt the debugger（停止停止调试）；

- 如果使用IAR的，点击菜单Debug→Break to halt the debugger(打破停止调试)。

一旦停止DEBUG调试器，它再次与芯片同步。程序计数器将被设置，下一行的代码语句和下面的代码才能被调试。

同样可以通过检查中断端口I/O输入状态用来获得芯片从LPM4.5模式唤醒。在下面的例子中输入PA.7或P1.7用于唤醒功能。如果调试代码没有被删除，这将避免完全锁定。

3、应用程序演示

使用上述讨论的调试技术来调试源代码演示芯片如何进入/退出LPM4.5模式。

在演示代码里，寄存器SYSRSTIV被检查以确定“唤醒LPM4.5”的启动条件。直到所有复位事情被清除，在SYSRSTIV寄存器内的复位堆栈才会被赋值。如果从LPM4.5模式唤醒事件被检测到，则调用“LPM4_5_Wake Up”函数被并设置一个标志，在函数内初始化端口引脚。

进入或退出LPM4.5模式应用程序的外部控制如下：

- 当P1.6来下降沿时，进入LPM4.5模式；

- 当P1.7来下降沿时，退出LPM4.5模式。

- 当芯片进入/退出LPM4.5模式时，P1.0显示状态如下：

- 当芯片进入LPM4.5模式时，P1.0置位（连接P1.0的LED点亮）；

- 当芯片退出LPM4.5模式时，P1.0复位（连接P1.0的LED熄灭）。

B端口用于指示应用程序的以下状态：

- 0x01：掉电复位（BOR）事件被检测到；

- 0x02：在主动模式下切换；

- 0x04：进入LPM4.5模式前相关设置；

- 0x08：检测到唤醒LPM4.5模式事件；

- 0x10：唤醒LPM4.5模式后设置初始化完成。

唤醒LPM4.5模式后，在函数“LPM4_5_Wake Up”中端口必须重新初始化并且LOCKIO位必须被清零，以便再次控制端口引脚。

PM5CTL0 &= ~LOCKIO; // Clear LOCKIO and enable ports

注意：如果有逻辑端口设置中断标志，那么他们需要在LOCKIO位已被清零之后再清零。在LOCKIO位清零之前访问这些端口中断寄存器是失效的。

3-1、调试LMP4.5模式的步骤

1） 打开编译器CCS或IAR，导入源代码，见第2.2节开始调试过程；

2） 在运行代码时，芯片初始化；PBOUT = 0x0001（表明BOR事件检测到），芯片进入LPM4模式并等待外部P1.6来下降沿输入；

3）要进入LPM4.5模式，按按键S1（P1.6来下降沿）；

4）芯片进入LPM4.5模式，P1.0置位（连接P1.0的LED点亮）；PBOUT=0x0004（表明芯片在LPM4.5模式）；

5）芯片停留在LPM4.5模式则所有端口引脚保持在上一次初始化状态；

6）要退出LPM4.5模式，按按键S2（P1.7来下降沿）；

7）设芯片退出LPM4.5模式，P1.0复位（连接P1.0的LED熄灭）；PBOUT=0x0008（表明检测到唤醒LPM4.5模式事件）；

8）按照第2.3节的步骤调试器再次与芯片同步；

9）关于停止调试器（如第2.3节里讨论的），设芯片在主动模式下等待P1.6来下降沿重新进入LPM4.5模式，PBOUT=0x0002切换（表明芯片在主动模式下）。

4、参考文献

[1] MSP430x5xx系列用户指南.

[2] IAR嵌入式工作平台版本3 + MSP430的用户指南.

[3] Code Composer Studio 4版的MSP430用户指南