#include "msp430g2553.h"

/*电机转向的宏定义*/

#define  L_00  P1OUT&=~BIT0

#define  L_01  P1OUT|=BIT0

#define  L_10  P1OUT&=~BIT1

#define  L_11  P1OUT|=BIT1

#define  R_00  P1OUT&=~BIT2

#define  R_01  P1OUT|=BIT2

#define  R_10  P1OUT&=~BIT3

#define  R_11  P1OUT|=BIT3

void delay(volatile unsigned int a)

{

volatile unsigned int x,y;

for(y=a;y>0;y--)

for(x=50000;x>0;x--);

}

//左电机前转

void L_Forward()

{

L_01;

L_10;

}

//左电机后转

void L_Back()

{

L_00;

L_11;

}

//右电机前转

void R_Forward()

{

R_01;

R_10;

}

//右电机后转

void R_Back()

{

R_00;

R_11;

}

//小车前进

void  forward()

{

L_Forward();

R_Forward();

TA1CCR1 = 5000;

TA1CCR2 = 5000;

}

//小车后退

void back()

{

L_Back();

R_Back();

TA1CCR1 = 5000;

TA1CCR2 = 5000;

}

//小车前左转

void  forward_Left()

{

L_Forward();

R_Forward();

TA1CCR1 = 3000;

TA1CCR2 = 4000;

}

//小车前右转

void forward_Right()

{

L_Forward();

R_Forward();

TA1CCR1 = 4000;

TA1CCR2 = 3000;

}

//小车前向后左转

void forward_L_Back()

{

L_Back();

R_Forward();

TA1CCR1 = 1000;

TA1CCR2 = 5000;

}

//小车前向后右转

void forward_R_Back()

{

L_Forward();

R_Back();

TA1CCR1 = 5000;

TA1CCR2 = 3000;

}

void msp430_init(void)

{

WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;

P1DIR |= BIT0+BIT1+BIT2+BIT3+BIT5+BIT6+BIT7;

P2DIR |= BIT2+BIT4;      // 选择P2.2和P2.4的第二功能，即TA1.1、TA1.2

P2SEL |= BIT2+BIT4;

TA1CTL = TASSEL_2 + MC_1;     // ACLK, up mode

BCSCTL1 = CALBC1_1MHZ;

DCOCTL = CALDCO_1MHZ;		//产生1MHz

TA1CCTL1 |= OUTMOD_7;      // CCR1 reset/set

TA1CCTL2 |= OUTMOD_7;

TA1CCR0 = 10000;          // PWM1 周期

}

void main(void)

{

msp430_init();

if(P1OUT&=~BIT5)

forward();

if(P1OUT|=BIT5)

back();

if(P1OUT&=~BIT6)

forward_Left();

if(P1OUT|=BIT6)

forward_Right();

if(P1OUT&=~BIT7)

forward_L_Back();

if(P1OUT|=BIT7)

forward_R_Back();

}