Msp430学习笔记

一、简介

图1 基本结构

图2 pin designation

结论：

1.基本每个管脚都可以复用

2.外围功能模块丰富

端口介绍（32 I/O pins）

1.端口P1和P2

具有输入、输出、中断和外部模块功能。这些功能可以通过各自的7个控制寄存器的设置来实现。

（1）PxDIR  输入输出方向寄存器  rw

（2）PxIN   输入寄存器          r

（3）PxOUT 输出寄存器          r

（4）PxIFG  中断标志寄存器      r

（5）PxIES  中断触发沿选择寄存器 rw

（6）PxIE   中断使能寄存器       rw

（7）PxSEL  功能选择寄存器      rw

2.其他端口：四个控制寄存器（除去中断相关）    看看例程

二、时钟部分

- 时钟寄存器设置

SCFQCTL 系统时钟控制寄存器（倍频，反馈后默认是31，31+1=32）

SCFI0    系统时钟频率调整器0（锁频环反馈中的分频（实质最终是倍频））

SCFI1    系统时钟频率调整器1（自动控制调整，无需软件设置）

FLL_CTL0 FLL+控制器0 （反馈中是否分频、选择LFXT1晶振的有效电容）

FLL_CTL1 FLL+控制器1  （振荡器控制、时钟源对应的振荡器的选择，默认情况下：振荡器打开，MCLK选择DCOCLK，SMCLK选择DCOCLK）

图 时钟模块

- 工作模式：One Active Mode、 Five Power Saving Modes

MSP430是一个特别强调低功耗的单片机系列，尤其适用于采用电池供电的长时间工作场合。

系统根据应用和节能使用不同的时钟信号，这样可以合理利用系统的电源，实现整个系统的超低功耗。

中断是MSP430微处理器的一大特色。有效地利用中断可以简化程序，并且提高执行效率和系统稳定性。几乎所有的msp430系统单片机的每个外围模块都能产生中断，为MSP430针对事件（外围模块产生的中断）进行的编程打下基础。MSP430在没有事件发生时处于低功耗模式，事件发生时通过中断唤醒CPU，时间处理完毕后CPU再次进入低功耗模式，由于CPU运算速度和推出低功耗的速度很快，所以在应用中，CPU大部分时间都处于低功耗状态，使得系统的整体功耗极大地降低。

MSP430中断可分为三种：1.系统复位中断；2.不可屏蔽中断；3.可屏蔽中断。

多个中断请求发生时，响应最高优先级中断。响应中断时，MSP430单片机会将不可屏蔽中断控制位SR.GIE（总中断允许位）复位。因此，一旦响应了中断，即使有优先级更高的可屏蔽中断出现，也不会中断当前正在响应的中断而去响应更高优先级的中断。但SR.GIE复位不会影响不可屏蔽中断，所以仍可接收不可屏蔽中断的中断请求。

使用中断时要开总中断：

_EINT();                                  // Enable general interrupts

三、程序结构

（1）整体的程序设计结构，包括了外围模块及内部时钟，中断，定时的初始化。具体情况大家可以根据自己的需要添加或者减少，记住，模块化设计时最有力的武器。****************************************************************************/
//头文件
#include <MSP430x42x0.h>
//函数声明
void InitSys();
int main( void )
{
WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;         //关闭看门狗
InitSys();                        //初始化：主时钟的选择，功能模块

_BIS_SR(LPM3_bits + GIE);         // Enter LPM3 w/ interrupt;

}
/*****************************************************************************

中断函数
******************************************************************************/
#pragma vector=PORT2_VECTOR
__interrupt void Port2()
{

//处理程序

}

（2）IAR的使用

（3）头文件的介绍

- LCD显示部分

1.Integrated LCD Driver With Contrast Control for Up to 56 Segments

2.LCD driver with regulated charge pump

The LCD_A driver generates the segment and common signals required to drive an LCD display. The LCD_A controller has dedicated data memory to hold segment drive information. Common and segment signals are generated as defined by the mode. Static, 2−MUX, 3−MUX, and 4−MUX LCDs are supported by this peripheral.

The module can provide a LCD voltage independent of the supply voltage via an integrated charge pump. Furthermore it is possible to control the level of the LCD voltage and thus contrast in software.

图1 液晶控制器的功能框图（LCD_A有点不一样）

3.相关寄存器

4.驱动方式及对应的公共端与驱动段

有四种驱动方式，分别为静态驱动、2MUX驱动、3MUX驱动以及4MUX驱动。

图1 驱动方式与需要引脚数

图2 不同驱动方式下的公共端和驱动段

5.液晶显示缓存器、段和公共极关系

图3 显示缓存器和液晶段的对应关系

图4 静态方式显示缓存器中位与液晶段的对应关系

图5 4MUX方式显示缓存器中位与液晶段之间的对应关系

总结：对于4250，可以支持几位LCD？

对于我们的系统板，LCD有6位，那么

问题：在4MUX方式下，需要几个LCDMEM[i]？

LCDMEM[i]与LCD中显示数位置之间的关系？

6.LCD_A初始化包括以下方面：

（1）启用LCD_A所需的功能；（LCDACTL：选择LCD频率、选择LCD模式、LCD段打开、LCDA模块打开）

（2）为段驱动选择适当的引脚功能；（LCDAPCTL0 、LCDAPCTL1：设置功能复用的引脚，0~13段——0x07，4250只有14段，无须设置LCDAPCTL1）

（3）启用并配置内部充电泵驱动电压；（LCDAVCTL0：偏压发生器、电泵、偏压比配置）

（4）确定LCD_A存储器与引脚映射，以正确启动每一段。（LCDMEM[i]）

程序实例对照：

F:\430学习\TI例程\MSP430F42x0, MSP430FG42x0 Code Examples\C\ msp430x42x0_lcda_04.c     如果是针对我们系统板（4250），程序哪里需要修改？

D:\My Documents\My WangWang\42x0 demo\压力测试   哪里需要修改？不需要修改了。

- Time_A

1.16-Bit Timer_A With Three Capture/Compare Registers

2. description

Timer_A3 is a 16-bit timer/counter with three capture/compare registers. Timer_A3 can support multiple capture/compares, PWM outputs, and interval timing. Timer_A3 also has extensive interrupt capabilities. Interrupts may be generated from the counter on overflow conditions and from each of the capture/compare registers.

在时钟的上升沿，TAR的内容会根据不同模式而增加或减小，TAR可以通过软件读写，当定时器/计数器发生溢出时将产生中断。

3.结构框图

图3-1 Timer_A结构原理图

4.相关寄存器

5.工作模式

A）四种工作模式：

- 停止模式

停止模式前、停止模式后

- 增计数模式

该模式适用于定时周期小于65536的连续计数情况，计数器TAR可以增计数到CCR0的值，当计数值与CCR0的值相等时，定时器复位并从0开始重新计数。

CCTL0（中断使能）

CCR0（置初始值）

TACTL（时钟源选择、分频、MC1MC0模式设置01）

TAIE：定时溢出中断允许位

初始化：void int_timer()

{

CCTL0 = CCIE;                             // CCR0 interrupt enabled

CCR0 = 32768 / 16 ;

TACTL = TASSEL_1 + MC_1;                 // ACLK, up mode

TACTL = TASSEL_1；

TACTL = MC_1;

}

#pragma vector=TIMERA0_VECTOR

__interrupt void Timer_A (void)

{}

（3）连续计数模式

主要用于固定周期中断，同时配合比较寄存器可以用来产生PWM。

（4）增减计数模式

主要用于产生对称波形。

B）捕获/比较单元

系统默认是比较模式，无须设置了

C）输出模式

输出模式主要用来产生输出信号，例如PWM信号。

D）中断

与定时器相关的中断向量有两个：

- TACCR0中断向量，处理TACCR0的CCIFG中断标志；

- TAIV中断向量，处理所有其他的CCIFG和TAIFG中断标志。

例程实例讲解：

msp430x42x0_ta_05.c   增模式、定时中断，CCR0初始值设置如何计算

msp430x42x0_ta_04.c    Timer_A, Toggle P1.0, Overflow ISR, 32kHz ACLK

检查频率有没有错误？

- Basic Time

BTCTL

ADC

1.16-Bit Sigma-Delta A/D Converter With Internal Reference and Five Differential Analog Inputs

2. SD16_A

The SD16_A module supports 16-bit analog-to-digital conversions. The module implements a 16-bit sigma-delta core and reference generator. In addition to external analog inputs, an internal VCC sense and temperature sensor are also available.

SD16_A控制寄存器

- 结构