### 【电路设计】+基于MSP430FR5969的简易波形发生器设计

本设计采用MSP430FR5969作为主控制芯片，DAC0832作为输出D/A转换，LM358作为输出信号放大芯片，LCD12864作为人机交互界面，用来显示输出波形的名称、幅值、周期等信息。

原理图：

主控芯片：

主控芯片采用TI新一代FR系列的MSP430FR5969

电源开关及3.3V稳压电源：

稳压芯片采用LM1117-3.3

USB接口、滤波电路、晶振部分

复位电路：

功能按键模块：

按键采用中断的方式处理效率更高，MSP430系列单片机只有P1和P2端口具备I/O口中断的功能，因此将按键分配在P1口，按键两端并联的电容，以减小按键抖动。
 
D/A转换模块：

将不同波形的样值的编码转换成模拟值，输出波形。

信号放大电路：

由于DAC0832转换结果采用电流形式输出，而示波器上显示波形通常需要电压信号，所以采用LM358完成电流信号到电压信号的转换（LM358 内部包括有两个独立的、高增益、内部频率补偿的双运算放大器）。R15是精密可调电位器，方便用户对信号的幅度进行调节。

 
甲乙类放大电路：

最后通过一个甲乙类互补对称功率放大电路将输出电压放大输出
 

JTAG和SBW下载调试接口：

由于MSP430FR5969支持JTAG和SBW，将两个接口都引出
 
LCD显示模块：

12864液晶显示器是一种具有 4 位/8 位并行、2 线或3 线串行多种接口方式，本设计采用8位并行方式，实际设计中如果I/O口不够用，可以选择2线或3线串行方式。
 
PCB：
MSP430FR5969的封装（QFN48）采用AltiumDesigner的IPC Compliant Footprint Wizard生成的
 
设计中的不足之处请前辈们指出。