### 【电路设计】+基于MSP430F1611的GPRS远程数据采集传输模块

GPRS数据采集远传在生产生活中比较常用的一方式，
这个设计比较简单，整个系统结构是：

RS485/开关量/模拟量->单片机采集处理、数据协议打包->GPRS模块远程传输上报；
硬件：系统采用LM2596供电；单片机采用MSP430F1611，外接TPS3823看门狗芯片；GPRS模块为SIM900A；

功能：单片机可通过程序配置SIM900模块上网及数据传输方式等，因此可实现数据的透传或嵌入定制协议等适应不同应用场合；

串口1接SP3485用作485数据采集和SIM900模块参数设置，串口0接SIM900GPRS模块做远程数据传输，另带两路开关量检测，预留一个输出引脚可扩展模拟量采集