### 【电路设计】+基于MSP430G2553的家庭物联网房间节点DIY

1. 由主控通过zigbee无线传感器模块控制msp430g2553对安防的开启和关闭，在主人未撤防的情况下靠近，超过1分钟将报警，这可以通过G2553的外部中断来控制（高电平为3.3v低电平为0v），可以直接同单片机的IO口相连不需电平转换（不过红外模块的的工作电压一定得大于4.5v），有人靠近则进入中断开启一分钟定时，同时关闭热释红外模块的外部中断功能，单片机进入低功耗模式。定时时间到后进入定时中断处理判断热式红外模块的输出电平，若为高电平则启动蜂鸣器报警；

2.  主控模块获取当前天气信息，天气信息发送给部分后，查找风力情况，进行适当开关窗；-------------这个关键在用网络获取天气情况，再根据天气情况控制电机开关窗；再控制室内的LED控制的pwm波占空比来调光。

3. 红外LED做遥控器：

通过预先知道的空调，电视等家电开机的红外码，通过单片机通过38khz的频率编好码发射出去，以达到控制家电的目的；

4. 温湿度数据的检测：

选用的型号：温湿度传感器。DHT11，电压3.5V-5.5V，20%-96%RH，0-50℃，数字；这部分可以可以同热释红外部分设计在同一个板上，但供电选用3.3v，这样他的数据总线可以同G2553直接相连；利用定时器延时，间歇发送测量的值，达到430的低功耗；

房间节点的PCB源文件：

房间.rar

房间节点PCB：

房间节点原理图：

各个功能模块图：

实物图：

结构图：

<节点1>

<主控>

程序流程：