先说说我对C2000的一点认识：C2000 一般用在光伏逆变器、数字电机控制、数字电源等领域。相比于其他 MCU 来说，C2000 的核心是 DSP 核心，所以数学运算能力强，适合于运算

各种复杂的控制算法；其次它的中断响应速度快，可以快速进入中断处理突发事件，也就是实时性好。

比较典型的应用就是电机控制，众所周知，DSP 最早就是为了控制电机而诞生的。到目前为止，电机的控制算法越来越复杂，对计算能力要求也相应提高，在同档次的 MCU 中（如

C2000、M4），C2000 比较受亲睐，一是因为它已经诞生许久，稳定性好，其次性能确实强，M4 等后起之秀性能也绝对不差，但还没有收到市场的考验。

工作中接触过TMS320CF2812,它有ADC模块具有16路12位流水线模数转换模块(ADC).TMS320CF2812 DSP内部就有ADC转换资源。包含前段模拟多路复用器（MUX)采样保持S/H电路、转换内核、稳压器以及其他模拟支持电路。

数字电路包含可编程序列发生器、结果寄存器、模拟电路接口、器件外围总线接口已经其他片上模块的接口。模数转换

(ADC)模块可以直接用于电机或运动控制场合。

软件：软件立即启动(使用SOC的SEQn位)。

EVA:事件管理器A(在EVA中有多个事件源)。

EVB:事件管理器B(在EVB中有多个事件源)。

排序器可工作在启动/停止模式，允许多个按时间排序的触发源使转换同步。

EVA和EVB可分别独立地触发SEQ1和SEQ2(仅用在双排序器模式)。

外部：(ADC SOC)引脚。框图如下：

当初选用它主要是考虑到高精度实时的AD模块和快速的运算指令，很方便的进行PID或FFT运算等控制算法，事实证明，很好用。

选择TI的C2000系列还有一个重要的原因就是开发资源丰富，技术支持全面，大大缩短了研发周期，这对我们这些开发者来说是很重要的。

用于 C2000（TM） 微处理器的 controlSUITE（TM） 是一套全面的软件基础设施和软件工具集，以全面满足每个设计阶段对更加直观易用的软件的需求，旨在最大程度地缩短软件开发时间。与传统 MCU 产品不同，controlSUITE 软件可为简化评估、应用自适应、调试、测试以及重复使用提供必要的内容与内容管理。controlSUITE 软件除免费软件产品系列常见的简单演示之外，还可提供能够作为真正开发系统使用的全面开源项目 —— 库与示例，实现诸如电机控制等应用。此外，全新安装程序还可消除版本与依赖性等问题，使开发人员能够在集中区域获得完整的软件产品。

TI提供了丰富的开发资源： 应用程序开发—系统范例，应用程序库；器件评估—基础程序库，标头文件和工程范例（这个真的很好）；调式与代码生成—第三方程序库及仿真，CCS 集成型开发环境。

顺便传一个CSS下烧写flash的资料，大家分享一下。