首先非常感谢TI和deyisupport一直以来给我们学习者和开发者提供这么多机会！

学习DSP有一段时间了！一直都是借用的TI 以TMS320F2812为主芯片的一块板子上实现的，因为使用时间不能保障，学习进度有点慢，

前一段时间主要熟悉了存储器映射结构，GPIO的控制，看门狗，ADC，SPI，学习中是通过在线，在RAM中运行的。

做完上面后，需要将程序固化，就要用到FLASH操作了！

了解一下TMS320F2812的存储模式：采用哈佛总线结构，具有统一的存储模式，包括4M 可寻址程序空间和4M 可寻址数据空间。同时片内具有128 ×16 位的FLASH 存储器和18K ×16 位的SRAM，以及4K×16 位的引导ROM。最大支持外扩512K×16 位的SRAM 和512K×16 位的FLASH。具有两个事件管理器（EVA、EVB）以及外设中断模块（PIE），最大支持96 个外部中断。TMS320F2812 的外部存储器接口（XINTF）被映射到5 个独立的存储空间。所以感觉Flash这一块肯定是一个很可玩的一部分！

在写FLASH的时候还发生了一个很悲剧的事情！

因为不小心在工具少些的时候碰到板子，造成复位，flash被锁死了，暂时没有找到解锁的办法，只好买了一块！

查看TI的文档，原来在擦除flash阵列前后，不能时进行复位，这样会使pwl中的值为0，导致flash被锁死，所以每次往flash里面写东西都很担心，后来发现只要在擦出前后不断电，基本上不会发生问题，这样写了很多次都是OK的！

2812烧写flash后让程序运行在RAM中的方法

F2812的程序在仿真状态下调试好了以后，要移植到脱机运行并不难，一个很简单的方法，打开外围接口例程中的FLASH工程，把文件添加到这个工程中去，用F2812.CMD更换原来你的程序里面的CMD.编译通过后，通过烧写插件下载，就可以脱机运行了。

接口链接图：

烧写流程：

2812烧写flash后让程序运行在RAM中的方法 

1、CMD文件：需要开一个专用的RAM区（如RAML1）用来放程序代码，开一个专用的flash区（如FLASH_4）放置这些关键代码；具体如下：
ramfuncs:      LOAD = FLASH_4            PAGE = 0
                  RUN = RAML1                PAGE = 1
               	RUN_START(_RAM_RAMFUN_BEGIN),    /*Define the run_Begin Adrress*/
                  LOAD_START(_FLASH_RAMFUN_BEGIN),
                  LOAD_END(_FLASH_RAMFUN_END)
2、FLASH到RAM转移代码：
void InitRamFuncs(void)
{
        // Copy the Codes from the Flash to the Ram Sections.
 memcpy((void*)&RAM_RAMFUN_BEGIN,(void*)&FLASH_RAMFUN_BEGIN,&FLASH_RAMFUN_END-&FLASH_RAMFUN_BEGIN); 
}
在初始化完芯片后运行这段程序就可以跑起来了。 

注：在F2812烧写flash时 .cmd文件中需要将.text分配在FLASH中

学习总结：

多查找资料，TI官方，还有网友提供很多相关的资料！可以在第下模块动手前好好先一下手册和例程；