1：C2000具体这个东西是干什么用的 有什么功能？

答：  C2000 没什么神奇的，就是单片机而已。C2000 一般用在光伏逆变器、数字电机控制、数字电源等领域。相比于其他 MCU 来说，C2000 的核心是 DSP 核心，所以数学运算能力强，适合于运算各种复杂的控制算法；其次它的中断响应速度快，可以快速进入中断处理突发事件，也就是实时性好。
F28069 在 Piccolo 系列中算是高端产品了，带浮点运算能力，80Mhz 的主频，PWM、ADC 等外设一应俱全，详细的信息可以上 TI 网站上看看。
比较典型的应用就是电机控制，众所周知，DSP 最早就是为了控制电机而诞生的。到目前为止，电机的控制算法越来越复杂，对计算能力要求也相应提高，在同档次的 MCU 中（如 C2000、M4），C2000 比较受亲睐，一是因为它已经诞生许久，稳定性好，其次性能确实强，M4 等后起之秀性能也绝对不差，但还没有收到市场的考验。

2：现在要做TI DSP TMS320F28035的开发，需要购买仿真器，想采用TI原装XDS100V2，可是看说明不支持RTDX（实时数据交换）,不知道这个对项目开发有影响吗？

答：这个特性是用于把目标板上的数据通过JTAG传递到开发环境，如果你不用bios操作系统的话就用不到。

3：C2000系列DSP采用什么总线结构?

答：增强的哈佛架构

4：主程序里面，有这么一句，求解释，是调用函数，还是定义什么数据,结构体,共用体?

答： main函数完成的功能是device configuration and initialization，then wait for interrupt。
pwm是一个结构体或是一个类，它的作用是产生PWM（脉宽调制）波形输出（个人猜测），init为pwm结构体/类中的一个成员函数，它的作用是对pwm进行初始化。pwm.init(&pwm) 的作用就是调用pwm的成员函数init，并对pwm结构体/类初始化。

5：用DSP输出PWM的程序，程序能使用调节占空比。谢谢大家帮帮忙吧?

答：  占空比可以调节，SPWM就是占空比不断变化的PWM波形。你可以用EV事件管理器来做，比较寄存器通过中断不断的读取新的值，这样就可以实现占空比的调节。

6：ti公司DSP C2000系列中有个概念老是搞不明白：里面很多次都提到“数据”和“程序”这两个词，也分有数据存储区和数据存储区，请问到底什么是程序，什么是数据啊?

答：“数据”指的是DSP运行中，处理器中计算、处理的数据，它是动态的；
“程序”指的是用户编写的程序，用来控制程序的运行，指导数据的计算和处理。“数据存储区”用来存储数据，可以读写；“程序存储区”用来存已编好的程序，只读不能写。