MS320F2812烧写经验总结

1、一般不用你换GEL.LIB文件,用原来的就可以.

2、换完FLASH的CMD后,不要烧写,看下.MAP文件,主要是看  0X3F 7FF8处有没有烧内容.如果有别烧,改,直到这处没有烧入内容.

一般网上的都可以用,只要没有在此出烧入内容

3、如果没有烧入其他的内容,则可以烧了.烧完后,RESET CPU 看是不是到 0X3F FFC0处,如果不是,看 是不是你的MP/MC=0了,并且是不是FLASH启动模式,即所有4个脚都是高(只要第一个脚是高就可以,即 1XXX)

4、如果RESET CPU 是到 0X3F FFC0处,即可以断电,并且拔掉与板子相连的仿真器接口(注意拔电脑上的USB不好使),然后上电,自动运行.

注意:其中遇到的问题:

烧写/时说 初始化RAM,和寻找BOOT.ASM都不用管_

如果说是 NOT AN execuTivefile ,则在PROJECT_BULIT OPTION_LINK_OUT MODLE _absolute  file

最重要是可以断电,并且拔掉与板子相连的仿真器接口(注意拔电脑上的USB不好使),然后上电,自动运行.我遇到的是这些,我用以上方法解决了,但不知道为什么,所以大家都说说经验,让新手烧走弯路,少LOCK2812

2812从内部flash启动的过程

a)程序硬件复位或者软件复位

b)判断mp/mc是否为0，微计算机模式(为1，当为微处理器模式时，2812内部的bootrom被禁止，通过zone7从外部调引导程序启动。)

c)为0则从boot rom启动，否则从外部启动（0x3F FC00）

d) 到boot rom的0x3F FC00处取出复位向量，跳到boot函数:2812有一块flash地址从0x3F F000-0x3F FFFF在出厂时ti已经固化好了引导程序iniboot：Iniboot函数判断几个GPIO引脚来判断使用哪一种引导模式，比如flash boot模式，检测SPICLKA，SCITXA，GPIO34的电平，当都为高电平时表明是片内flash boot模式，那么initboot执行完后跳转到0x3F 7FF6处)

e)采集io管脚状态，确定启动模式。2812提供几种启动模式

SCITXDA(GPIOF4) MDXA(GPIOF12) SPISTEA(GPIOF3) SPICLK(GPIOF2)

1                       x                 x             x      FLASH启动

0                       1                 x             x      SPI启动

0                       0                 1            1       SCI启动

0                       0                 0            0       PARALLEL启动

f)根据io状态选择boot方式

g)如果是flash，程序退出boot函数，跳转到0x3F 7FF6(codestart)

h)取出跳转指令，跳转到自己的指定地址或者C初始化的入口_C_INT00(0x3F6000)处（DSP281x_CodeStartBranch.asm中）

i)在C初始化的入口_C_INT00对一些变量，堆栈和寄存器进行必要的设置，该函数在c的库函数内(RTS Library)

j)进入main函数(0x3F658E)

2812上电引导过程

从上电到我们的主函数运行之间这段时间里2812到底做了些什么？2812是怎样引导程序运行的?下面叙述其启动过程。

在2812中引脚XMP/～MC，当该引脚的为高电平时表示是微处理器模式（microprocessor）,为低电平时表示微机算计模式（microcomputer），当为微处理器模式时，2812内部的bootrom背禁止，通过zone7从外部调引导程序启动。2812复位以后，其复位向量是固定的0x3F FFC0,如果为为处理器模式，那么复位后的复位向量指向的外部的地址，即0x3F FFC0是zone7处的地址，若为微机算计模式，那么0x3F FFC0指向的是2812的片内FLASH的地址。下面就以微机算计模式加以说明其过程。

上电复位后，复位向量是指向片内Flash的0x3F FFC0，2812有一块flash地址从0x3F F000-0x3F FFFF在出厂时已经固化好了引导程序。在0x3F FFC0处是一条跳转指令，跳到iniboot（地址0x3F FB50）函数处执行iniboot代码，该iniboot代码就是ti在dsp出厂时固化在flash中的。Iniboot函数判断几个GPIO引脚来判断使用哪一种引导模式，比如flash boot模式，检测SPICLKA，SCITXA，GPIO34的电平，当都为高电平时表明是片内flash boot模式，那么initboot执行完后跳转到0x3F 7FF6处，此位置刚好在128位（CSM）密码位置之前，你要在0x3F 7FF6处纺织跳转指令，以跳转到你要去的地方，比如是boot loader或应用代码。在0x3F 7FF6 处放置跳转指令的方法如下：

.sect "codestart"

code_start:

.if WD_DISABLE == 1

LB wd_disable      ;Branch to watchdog disable code

.else

LB _c_int00        ;Branch to start of boot.asm in RTS library

.endif

.if WD_DISABLE == 1

.text

wd_disable:

SETC OBJMODE

EALLOW

MOVZ DP, #7029h>>6

MOV @7029h, #0068h

EDIS

LB _c_int00

.endif

.end

MEMERY

{

Page 0:

………..

Start:origin = 0x3F 7FF6,length = 0x000002

………..

}

SECTIONS

{

……….

Codestart   :> Start  page 0

……….

}

上面的代码执行后跳到_c_int00处执行，_c_int00执行结束时调用用户的主程序main，则后续就是你自己的程序的执行了。