DAC5571是ＴＩ数字模拟转换器，一路电压输出的8位 ＤＡ

这是芯片的一些特性

2.7到5.5V 6个引脚的供电电压，对芯片进行IIC通信，可以把数据写进输入寄存器里面，这是我们能大概得到的信息。

这是此芯片的功能框图，通过这个我们可以大概知道6个引脚中每个的具体作用，可能大家觉得A0不知道是什么。

上面是每个引脚具体位置和一些解释，通过这个，我们就知道A0是器件地址选择。自此，Vout为电压输出，两个供电的硬脚，一个器件选择，SCL SDA通信脚。

电路连接如下

P1.1和P1.0都要接上拉电阻

下面我们来看看ＩＩＣ通信。

这是ＩＩＣ的起始和结束信号，这是大多通信都应该具备的东西。这里说明下ＳＤＡ　和SCL要接上拉电阻，从图上也可以看出这一点，没有通信，两线空闲的时候都是高电平。我们是通过控制单片机的IO口来控制高低电平的。

上面这是在数据传输过程中的示意图。SCL是高电平的时候，ＳＤＡ上的数据不可以在变了，此时数据在传输中，在ＳＣＬ为低电平的时候，可以改变数据，数据改变在下一个ＳＣＬ为高电平必须改变完成以达到传输的目的。

因为一个字节为8位，所以以其位一个单元，就可以有下面写一个byte的函数。

上面这是ＩＩＣ通信，从机应答主机的示意图，这样可以是通信更加的稳定，主机通过检查这个位的高低，来判断从机的接收情况，如果从机正确接收到了主机发的一个ＢＹＴＥ，那么在ＳＣＬ第９个高电平期间，从机会把ＳＤＡ拉低，否则就没有正确接收。

以上就是ＤＡＣ５５７１    IIC通信的基本函数

要驱动这个ＤＡ首先发送地址字节，然后控制/数据字节 和数据字节

8位字节由A0来确定，A0硬件连接地 所以地址为0x98   控制字节的前四位是控制位，后四位是DA输入数据，这样和第三个字节的前4位组成一个8位数据就是DA 的数字量

这样这个DA就可以使用了。