LMP91000评估板测试

机子安装的是windows XP系统，按Installation Guide For LMP91000 SensorAFE Software安装NSC_SensorAFE_LMP91000_v1.1.0，按照图1连接好板子（氧气传感器跳线设置：短接J_CE_RE_GND的1-3脚，J_SENSOR_CFG的1-3和4-6脚，J_MENB的2-3脚，J_VDD_5V的1-2脚），

用原装USB接口连接电脑，根据

提示，安装USB驱动，桌面左下角现图标，运行软件，常出现下图提示：

也有连接成功，双击后，快速进入界面

在HelpBar选择氧气传感器，出现：

点击Performance如图：

点击Measurement，不进行修改任何设置运行如：

点击连续运行后，输出数据一直上升

软件运行时，也有遇到如下提示：

至此软件无响应，不仅不能再对其进行操作，还影响其他文件运行