您好 我碰到以下问题，还望您帮着解答下。

1、我现在不知道是否我手上的ADS4125评估板有问题，确定是硬件问题的话，考虑重新买一块。但是不知道怎么确定评估板真的有问题

2、二进制补码和偏移二进制码有什么区别？

A、二进制补码和偏移二进制码是不是都是有符号数。我的FPGA处理是把输入数据当成有符号数的；

B、我用chipscope抓正弦波数据时，把两种形式的输入做了个对比，正弦波频率1MHZ，二进制补码采用binary显示波形，偏移二进制采用有符号十进制显示波形：

偏移二进制显示  ①偏移二进制输入正弦波信号功率-25dbm

②偏移二进制输入正弦波信号功率-15dbm（感觉这个波形采的还不错）

③偏移二进制输入正弦波信号功率-10dbm

二进制补码显示   ①二进制补码输入正弦波信号功率-25dbm

②偏移二进制输入正弦波信号功率-15dbm

③偏移二进制输入正弦波信号功率-10dbm

、

3、按照该时序要求  对应的VERILOG程序，是否程序转化上有错误吗？？

输入data是通过IBUFDS 差分输入转化而来的单端数据

如 IBUFDS  DATA_IN0(

.I(datain_p[0]),

.IB(datain_n[0]),

.O(datain[0])

);

module diff_tranform(

reset,

clk_p,   // clk_n对应AD的cCLKOUTP

clk_n,   /clk_p对应AD的CLKOUTM

//clk,

datain,

data

);

input clk_p,clk_n,reset;

input [5:0] datain;

output[11:0] data;

reg [5:0] data1,data1_1,data2,data2_2,data11;

always@(negedge clk_n or posedge reset)   // ，将奇数位数据存入寄存器

begin

if(reset)

begin

data1<=6'd0;            //even data

data1_1<=6'd0;

//data2<=6'd0;

//data_out<=6'd0;

end

else

begin

data1<=datain;

data1_1<=data1;

end

end

always@(negedge clk_p or posedge reset)    //，将偶数位数据存入寄存器

if(reset)

begin

data2<=6'd0;           //odd data

data2_2<=6'd0;

data11<=6'd0;

//data2<=6'd0;

//data_out<=6'd0;

end

else

begin

data2<=datain;

data2_2<=data2;

data11<=data1_1;                 //将奇数位数据延迟半个时钟与偶数为数据对齐

end

reg[11:0] dataout;

always@(negedge clk_p or posedge reset )    //将奇偶数据合并

if(reset)

dataout<=12'd0;

else

dataout<={data2_2[5],data11[5],data2_2[4],data11[4],data2_2[3],data11[3],data2_2[2],data11[2],data2_2[1],data11[1],data2_2[0],data11[0]};

assign data=dataout;

endmodule