## Slide 1: OPT3001說明

## Slide 2: DEVICE ADDRESS
量測IC ADDR腳位，確認DEVICE ADDRESS
1000100x B (x=0表示寫入 x=1表示讀取)

## Slide 3: Register Maps
Result 00h
Configuration 01h
Low Limit 02h
High Limit 03h
Manufacturer ID 7Eh
Device ID 7Fh

## Slide 4
操作流程如下:
1. 首先讀取Manufacturer ID、 Device ID (確認通訊正常)
2. 設定Configuration，寫入 0xC4, 0x10 (初始化OPT3001)
3. 讀取Result
4. 依據公式轉換結果
I2C對應命令如下:
1. Manufacturer ID => [0x88, 0x7E, 0x89] 、 Device ID => [0x88, 0x7F, 0x89]
2. 寫入 Configuration =>[0x88, 0x01, 0xC4, 0x10]
3. 讀取 Result => [0x88, 0x00, 0x89]
4. 依據公式轉換結果
=> Result = (1<<((Result & 0xF000)>>12))*(Result & 0x0FFF)

## Slide 5: Configuration 設定 0xC4 0x10

## Slide 6: Configuration 設定 0xC4 0x10
[8:0] Bit 皆為預設值 0
極重要(設定錯誤，Result數值不會變動)

## Slide 7: Result 公式說明
Result= (1<<((Result & 0xF000)>>12))*(Result & 0x0FFF)